Приложение № 4

к Положению

о закупочной деятельности ООО «Сибстекло»

Техническое задание (лот №30)

- Наименование товара, работы, услуг: поставка формокомплекта:

- Э724N/3-КП-16Э-440 «Гараж» (серия, 8 секций). Формокомплект под пивные облегченные прозрачные/бесцветные, эксклюзивные стеклоизделия (Carlsberg).

2. Способ проведения торговой процедуры: простая закупка

3. Место поставки товара, выполнение работ, услуг: г. Новосибирск

4. Условия поставки товара, работы, услуг (сроки, графики, упаковка, маркировка): DAP Новосибирск, срок поставки серийной формы не более 35 дней с момента согласования конструкторской документации. Формокомплекты должны быть поставлены одной партией. Сумма коммерческого предложения должна быть указана с учетом одновременной поставки трех формокомплектов.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Оплата 100% в течение 30 (Тридцати) дней после поставки Товара на склад Покупателя.

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: не определено

7. Технические требования к технологии изготовления, проектированию, материалам,   и т.п.: указаны в Комплектации Э724N/3-КП-16Э-440 «Гараж» от 01.04.2020г. Стеклоформующая машина AL116, AL 118.  Формокомплект должен быть упакован в деревянные короба. Формокомплект должен быть упакован надлежащим образом, исключающим возможность ухудшения его качества в процессе транспортировки и хранения. На упаковке должна быть нанесена идентифицирующая маркировка формокомплекта на английском и русском языках.

8. Количество товара, объем проводимых работ, объем оказываемых услуг: формокомплект (серия) согласно Комплектации Э724N/3-КП-16Э-440 «Гараж» от 01.04.2020г

9. Требования к комплектации: указаны в Комплектации Э724N/3-КП-16Э-440 «Гараж» от 01.04.2020г

10. Требования к качеству: не менее 990 000 формовок на чистовую форму при непрерывной постановке.

11. Требования к монтажу, пуско-наладке: не определено

12.Требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям послепродажного обслуживания: в пределах ресурса, заявленного в Комплектации Э724N/3-КП-16Э-440 «Гараж» от 01.04.2020г

13. Критерии ранжирования участников закупочной процедуры (минимальный срок поставки продукции, минимальная цена поставки, другие критерии): критериями ранжирования является – минимальная цена коммерческого предложения за единицу ресурса.

14. Требования к участникам закупочной процедуры и перечень документов, представляемых участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

Приложения:

1. Комплектация Э724N/3-КП-16Э-440 «Гараж» от 01.04.2020г

2. Чертеж общего вида.

Руководитель ЦВЗ                                                                   _____________/ ________

Руководитель ЦФО                                                                  _____________/ ________

Решение Закупочной комиссии

| № п/п | Должность | Фамилия, инициалы | Решение утвердить да/ нет | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Директор по маркетингу и планированию | Кувшинов Д.С. |  |  |
| 22 | Директор по экономике | Швехторова С.Ю. |  |  |
| 33 | Заместитель директора | Геращенко С.В. |  |  |
| 54 | Заместитель коммерческого директора | Перевозчиков С.О. |  |  |
| 75 | Директор по режиму и общим вопросам | Вознюк А.Н. |  |  |
| 76 | Заместитель начальника службы безопасности | Тарабрин А.Н |  |  |

Председатель ЗК                                                                                                     Кувшинов Д.С.

/ ___ / апреля / 2020